افت فشار در لوله هاي مستقيمLoss Head in pipes

هدف آزمايش :

هدف از اين آزمايش بررسي روابط بنيادين مقاومت اصطکاکي جريان بر حسب نوع آن آشفته يا آرام) لايه اي)  بوده که با استفاده از تغييرات سرعت جريان و تغييرات افت فشار به کمک روابط وابسته مي توان مقاومت اصطکاکي و براي جريان آرام ، ويسکوزيته و ضريب اصطکاک را بدست آورد.

تئوري آزمايش :

گراديان هيدروليکي عبارتست از تغييرات هد جريان (افت فشار جريان به واحد وزن آن ) نسبت به واحد طول لوله اي که در آن اين افت رخ مي دهد .

در جريان آرام گراديان هيدروليکي متناسب با سرعت جريان بوده و در جريان آشفته متناسب است با سرعت به توان عددي ما بين 1.7 تا 2 ، مقدار اين توان به عدد رينولدز و زبري جداره بستگي دارد. رابطه گراديان هيدروليکي و سرعت جريان ، در جريان هاي آرام به شکل مقابل نوشته مي شود :

با کمي تغييرات رابطه قبل به صورت روبرو در مي آيد :

ضريب اصطکاک را f مي ناميم و در محاسبات کلي براي محاسبه گراديان هيدروليکي در جريان هاي آشفته از رابطه دارسي وايسباخ استفاده مي کنيم .

در جريانهاي آرام

براي محاسبه ضريب اصطکاک در جريان آشفته از دو راه معمول بهره مي بريم .

- حالت متداول:

رابطه کلبروک

- اگر عدد رينولدز بين 3000 تا 100000 باشد و لوله صاف باشد :

رابطه بلزيوس

در عمل گراديان هيدروليکي را بر حسب سرعت بصورت روبرو نمايش مي دهند:

i =kun

توضيح  اينکه n و k براي يک جريان و لوله معين ثابت مي باشند.

شرح دستگاه و روش آزمايش:

آزمايش به بررسي دو جريان متفاوت مي پردازد که براي ايجاد جريان آرام ، آب را به تانک آبي در بالا در ارتفاعي ثابت متصل مي کنيم و براي جريان آشفته ، خروجي را مستقيما به لوله هاي دستگاه آزمايش متصل ميکنيم.

با يک عدد کرنومتر و يک استوانه مدرج آب خروجي از لوله را در مدت زماني معين بدست آورده و دبي را حساب ميکنيم ، سپس با استفاده از مانومتر(در جريان تند مانومترجيوه اي و در جريان کند مانومتر آبي دقيق تر است) با چند قرائت مشخص ، اختلاف فشارهاي معيني را يادداشت مي كنيم به عنوان مثال با تنظيم شير خروجي و درنتيجه شدت جريان ورودي در اختلاف فشارهاي معين قرائت را انجام مي دهيم تا با استفاده از اعداد موجود و نوشتن رابطه برنولي در دو نقطه تحت سنجش لوله اصلي به اعداد مطلوب برسيم.

* نکته اينکه بايد دقت داشته باشيم براي جلوگيري از ايجاد خطاي آزمايش لوله خروجي را در راستاي قائم حرکت ندهيم.

مشاهده مي شود که شيب نمودار در جريان آشفته بيشتر بوده و نشا نگر اين است که با هر واحد افزايش سرعت ،گراديان هيدروليکي جريان آشفته بيشتر دستخوش تغيير مي شود.

نتايج و محاسبات:

نتايج حاصل از مرحله اول و دوم آزمايش که شامل قرائت مانومترها ، حجم آب جمع شده و زمان آن مي باشد در جداول 1 و 2 يادداشت نموده با معلوم شدن دبي و سطح مقطع لوله ستون مربوط به سرعت را تکميل کنيد. همچنين با اندازه گيري افت فشار ( h1-h2 ) و معلوم بودن طول لوله ستون مربوط به مقدار گراديان هيدروليکي تکميل مي شود. نظر به اينکه افت فشار اندازه گيري شده در مرحله دوم آزمايش برحسب mmHg است لذا مي بايست تفاضل ارتفاع مانومترها  ( h1-h2 ) در عدد 12.6 ضرب گردد تا به mm ستون آب تبديل شود.

حال موارد زير را محاسبه نماييد:

- مقدار i بر حسب u که در دو جدول قرار دارند را بر روي نمودار 1 منتقل نموده و تغييرات i بر حسب u را رسم نماييد. براي بررسي دقيق تر تغييرات در سرعت هاي کم ( سرعت تا m/s 1) تغييرات i بر حسب u را در مقياس بزرگتر 2 هم رسم نماييد. از رسم دياگرام هاي رسم شده در نمودارهاي 1 و 2 چه نتيجه ايي مي توان گرفت؟

- به کمک دياگرام رسم شده در نمودار 2 عدد رينولدز بحراني را تعيين نماييد.

- به کمک نمودار فوق مقدار i بر حسب u را در ناحيه آرام به دست آورده و سپس  به کمک رابطه پواسلي ( رابطه 2) مقدار ضريب ويسکوزيته (μ ) را محاسبه نماييد. با داشتن دماي متوسط آب در طول آزمايش ضريب ويسکوزيته آب از نمودار ( شکل 3) قابل تعيين است. مقدار ضريب ويسکوزيته تجربي را با مقدار تعيين شده از نمودار شکل 3 مقايسه کنيد.

- تغييرات log i  بر حسب log u (حاصل از دو مرحله آزمايش ) تماماً در نمودار 3 رسم نماييد. اگر به طور کلي گراديان هيدروليکي (i) متناسب با Un باشد به کمک دياگرام رسم شده در نمودار 3 مقدار n را براي جريان آرام و آشفته تعيين نماييد.

- در دماي متوسط آب در طول آزمايش مقدار ضريب ويسکوزيته آب را از شکل 3 به دست آورده و در چند مرحله آزمايش که جريان آشفته است (در سرعتهاي بيشتر از1m/s) عدد رينولدز را به دست آوريد،  و در جدول 3 ثبت نماييد.

سپس مقدار ضريب اصطکاک (f) را از رابطه دارسي وايسباخ و بلزيوس به د ست آورده و در جدول 3 يادداشت نماييد. اين مقدار f به دست آمده از رابطه دارسي وايسباخ را برحسب عدد Re رسم نماييد.

چگونه مي توان به کمک اين نمودار زبري لوله را تعيين کرده ، همچنين مقادير f به دست آمده از رابطه بلزيوس را در همان نمودار رسم نماييد. اين تغييرات کدام نمودار مطالعه شده در مکانيک سيالات را به خاطر شما مي آورد؟

- چه نتيجه اي از اين آزمايش مي گيريد؟

سوالات:

- رابطه هاي پواسلي و دارسي وايسباخ را به دست آوريد؟

- لايه مرزي ( قشر حد) و جريان کاملاً توسعه يافته (Fully developed ) را تعريف نماييد. بر اين اساس حداقل فاصله محل نصب لوله پيزومتر از ورودي لوله در اين آزمايش را به دست آوريد.

- پروفيل سرعت در يک لوله در جريان هاي آرام و آشفته را رسم و با هم مقايسه کنيد. در مورد روابط و چگونگي تنش برشي در اين دو جريان بحث نماييد.

- در صورتي که در اين آزمايش براي اندازه گيري ثطر لوله به ميزان 0.002 cm خطا را داشته باشيم ، درصد خطاي حاصله در ويسکوزيته (μ ) که از طريق فرمولي پواسلي به دست مي آيد چقدر خواهد بود؟

# Text boxes

Re

64

2

2









f

g

u

D

f

i